## Slide 1
B. ÖRTMELER YÖNTEMİ
Örtmeler yöntemi başlangıçta şehir planlama çalışmaları için geliştirilmiştir. (Manning-1913). Daha sonra bu yöntem çeşitli planlama çalışmaları ve bu arada ÇED için kullanılmıştır. Bu yöntemde incelenen bölgenin çeşitli özelliklerini içeren (topografya, ekoloji, hidroloji, yerleşimler, tarımsal kullanım, estetik v.b ) haritalar üst üste bindirilerek ortak değerlendirmeye tabi tutulurlar.
Her bir haritada incelenen parametrenin çevresel değeri, çeşitli koyuluklarda belirtilir. Bu haritaların üst üste konmasıyla ortak bileşik değerlendirme mümkün olur. Yöntem bu şekliyle çok basit olmakla beraber, incelenecek parametre harita sayısı ile sınırlıdır. Bu yöntemle, genelde on ikiden fazla çevresel parametrenin değerlendirilmesi fiziksel olarak mümkün olmamaktadır.

## Slide 2
Bu güçlülüğü aşabilmek için iki çözüm geliştirilmiştir:
Bunlardan birincisi, bir ön aşamada birbiriyle yalcın ilişkili olan parametrelerin birleşik etkilerinin tek bir haritada gösterilmesiyle, değerlendirilecek hanla sayısının azaltılmasıdır. Örneğin, tarımsal açıdan önemli olan geçirgenlik, toprak yapısı ve nutrient durumları, tek bir toprak kalitesi haritasında birleştirilebilir. İkinci yaklaşım, örtmeler yönteminin bilgisayara uyarlanmasıdır. Böylece incelenecek bölge, yatay ve düşey çizgilerle çok sayıda karelerle ayrılmakta ve günümüzdeki çok güçlü bilgisayar olanaklarıyla, pratik olarak sonsuz sayıda çevresel parametre ortaklaşa değerlendirilebilmektedir.

## Slide 3
Bu kapsamda, bilgisayar kullanımının iki dezavantajına işaret etmek gerekir. Birinci dezavantaj, bilgisayarda niteliksel özelliklerin ( örneğin bazı sosyoekonomik ve estetik faktörlerin) veri olarak formülasyonunda ortaya çıkan güçlüklerdir. Bilindiği gibi, bilgisayar sayılaştırılabilinen her türlü veriyi çok hızlı ve sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmekte, ancak niteliksel anlatımlar karşısında çaresiz kalmaktadır.
Örtmeler yönteminde karşılaşılan ikinci güçlük, bölgenin değerlendirilmesinde kullanılan karelerin yeterli derecede ayrıcı olabilmeleri için küçük tutulmaları gereğidir. Ancak bölgenin çok küçük karelere ayrılması, çalışma için bilgisayara yerilmesi gereken veri hacmini olağanüstü derecede arttırabilir. Kalelerin büyük: tutulması ise, veri toplama ve hazırlama işlemini kolaylaştırmakla beraber, bilgi kaybına ve tek bir kare içinde heterojen bilgi yapısına neden olmaktadır. Yöntemin uygulanmasında seçilecek kare sayısı ve ayırım düzeyinin tespitinde değerlendirmeyi yapacak uzmanların deneyimi önemli rol oynar.

## Slide 4
Son yıllarda giderek yaygınlaşan uydular aracılığı ile uzaktan algılama (remote sensing) coğrafi enformasyon sistemlerine (geographical information systems - GTS) bu aşamada dikkati çekmekte yarar vardır. Uydular aracılığı ile yeryüzünden bilgi ve görüntü edinilmesine önceleri askeri ve uzay araştırması amaçlarıyla başlanmıştır. Giderek gelişen ve çözünürlüğü giderek artan bu sistemlerin askeri açıdan başarısı son "Körfez Savaş"ında kanıtlanmıştır.
Uzaktan algılama yöntemlerinin bilimsel değeri çok çabuk anlaşılmıştır. Bu yöntemlerle çok kanallı olarak yeryüzünden elde edilen görüntüler çeşitli sayısal filtreleme sistemleri aracılığı ile bilgisayarlarda analizleme bilmekte ve günümüzde giderek daha fazla sayıda parametre bu şekilde global boyutlarda ölçülebilmektedir. Hızlı bir gelişme içinde olan bu yöntemlerin ülkemizde de kullanılabilmesi için TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerimiz ile bazı devlet kuruluşlarımızda çalışmalar başlatılmıştır.

## Slide 5
Geçmişte yoğun bir emek ve maliyetle ve çok uzun zaman kapsamında yeryüzünde noktasal olarak elde edilen pek çok verinin uzaktan algılama ile anında ve kıtasal boyutlarda elde edilmesi şüphesiz ki, ÇED yaklaşımlarına da yansıyacaktır;
GIS ise uzaktan algılama ve bilgisayar sistemlerindeki hızlı gelişmelerin mantıksal ve zorunlu bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. GIS, uydu verilerinin saklanması analiz ve çeşitli amaçlarla sentezi için gerekli olduğu gibi, bu amaçla kullanımların dışında bir coğrafi bölgenin uydularla alınmayan diğer verilerinde aynı mantık içinde alansal olarak saklanması değerlendirilmesi ve işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

## Slide 6
Örtmeler yöntemi, ön değerlendirme aşamasında da başarıyla kullanılabilir. Özellikle çevresel açıdan duyarlı alanların tespitinde bu yöntem, ÇED çalışmasına değerli katkılar sağlar. Daha önce de pek çok defalar vurgulandığı gibi, bir çevresel etki ortamın belirlediği sınırlar koşullarının bir fonksiyonudur. Örtmeler yöntemiyle hazırlanacak bir çevresel duyarlılık haritasında aşağıdaki hususlara yer verilmelidir.
 İncelenen bölgenin çevresel kalitesi ve komşu bölgelerle olan etkileşimleri;
 Bölgenin genişliği ve bölgede bulunan çevresel kaynakların bolluğu veya kıtlığı;
 Bölgenin çevresel değişimlere karşı olan duyarlılığı.

## Slide 7
Örtmeler yönteminin kısıtlarına gelince, bumlar .arasında. aşağıdaki. hususları belirtmek gerekir.
 Bu yöntem, planlanan faaliyet sonucunda alışılabilecek çevresel etkilerin olasılıkları hakkında fikir veremez;
 Dolaylı ve dolaysız etkilerin örtmeler yöntemiyle belirlenmesi ve kesin olarak değerlendirilmesi mümkün olamaz;
 Çalışmada kullanılan veriler, uzun sürede ve yavaş bir şekilde oluşabilecek etkileri dikkate alsalar bile, sonuçta sadece tek veya sınırlı sayıda durumun mümkün olur. Ancak uzaktan algılama yöntemleri bu sakıncalı durumu ortadan kaldırabilecek potansiyele sahiptir;

## Slide 8
 Yöntem sübjektif olarak yapılan değerlendirmelerle objektif olarak elde edilen veriler aracılığıyla yapılan gerçek kestirimleri aynı düzeyde dikkate alır ve bunlar arasında bir ayırım yapamaz.
 Kültürel ve sosyoekonomik faktörler örtmeler yöntemiyle yeterli bir biçimde değerlendirilmesi mümkün değildir.
Tüm bu dezavantajlara karşın, örtmeler yöntemi özellikle göze hitabeden nitelikler nedeniyle, bir ÇED çalışması sonuçlarının uzman olmayan kişilerce anlaşılabilmesi için çok kuvvetli bir sunuş aracıdır. Bu nedenle, ÇED çalışmasında başka metodolojiler uygulanmış olsa bile, sunuş raporunda yöntemin bu çok güçlü anlatım özelliğinden yaralanmak mümkündür.

## Slide 9
C. KONTROL LİSTESİ YÖNTEMLERİ
Kontrol listesi yöntemleri, akla gelebilecek çok çeşitli çevresel parametreleri içeren ve incelenen proje veya faaliyetin bu parametreler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine olanak tanıyan bir metodolojidir. Bu tür listeler çok basit evet/hayır gibi değerlendirmelerden, önem sıralaması ve hatla ağırlık faktörleri kullanımıyla, belirli çevresel indekslerin hesaplanmasına olanak veren çok ayrıntılı yaklaşımlara kadar geniş bir spektrum oluşturmaktadır. Kontrol listesi yöntemleri, herhangi bir faaliyetten doğabilecek dolaysız ve dolaylı etkileri değerlendirilmesinden ibarettir.

## Slide 10
Uygulamada çeşitli faaliyetler için bu faaliyetlere özgü etkileri belirleyen özel kontrol listeleri kullanıldığı gibi, genel amaçlı kontrol listeleri de oluşturulmuştur. Yöntemin en önemli avantajı; bir ÇED çalışması kapsamında, iyi hazırlanmış listeler kullanılmak koşuluyla, herhangi bir etkinin gözden kaçırılması olasılığının azaltılmasıdır.
Kontrol listeleri verdikleri bilgilere göre:
 Basit Kontrol Listeleri
 Ayrıntılı Kontrol Listeleri
 Derecelendirmeli veya Sıralamalı Kontrol Listeleri
 Ağırlıklı – Derecelendirmeli Kontrol Listeleri
olarak sınıflandırılır.

## Slide 11
1. BASİT KONTROL YÖNTEMLERİ
ABD' nde çevresel etki değerlendirme etütlerinin yapılmaya başlandığı ilk zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılan bu yöntemde, herhangi bir faaliyetten doğabilecek etkileri sistematik bir şekilde değerlendirmesini sağlayacak çevresel faktörler sıralanmaktadır.
Ancak basit listeler yöntemi, etki değerlendirmesinin yapılması için gereken özel bilgilerin ve yapılacak ölçümlerin hangi yöntemle yapılması gerektiği ve hatta olası etkilerin neler olabileceği, bunların önemi ve kapsamı hakkında hiç bilgi vermemektedir.

## Slide 12
2. AYRINTILI KONTROL LİSTELERİ
Ayrıntılı kontrol listeleri, değerlendirilmek • istenen çevresel faktörlerin yanı sıra, değerlendirme sırasında hangi ölçümlerin yapılması gerektiği, etki belirlemesinde dikkat edilecek hususlar ve hangi faktörlerin ve etkilerin özel bir öneme sahip olduğu konusunda genel ve yol gösterici bilgilerden oluşur.
Bu yöntemin ana özelliklerinden birisi, belirli bir proje tipinin çevresel açıdan önemli olabilecek etkileri konusunda yönlendirmeleri içermesidir. Ancak yöntemi, çeşitli etkilerin bağıl özelliklerinin kıyaslanmasını mümkün kılmaz. Ayrıntılı kontrol listelerinin tutarlılığı tüm diğer kontrol listesi yöntemlerinde olduğu gibi, bu listeleri hazırlayan kişi veya kişilerin bilgi düzelerinde ve deneyimleriyle sınırlıdır. Bir ÇED çalışmasında ayrıntılı kontrol listelerinin kullanımı, hangi çevresel etkiler için kapsamlı analizler gerektiği konusunda da bilgiler verir.

## Slide 13
3. DERECELENDİRİLMELİ VEYA SIRALAMA KONTROL LİSTELERİ
Derecelendirilmeli veya sıralamalı kontrol listeleri yönteminde, her bir çevresel parametreye bir sayısal veya alfabetik değer verilerek bu parametre üzerinde oluşacak etkiler nicelikselleştirilmeye çalışılır. Derecelendirme, aşağıda gösterilen şekillerde yapılabilir.
 Sayısal veya alfabetik değer verme,
 Bir referans alternatifiyle kıyaslama,
 Değerlendirme yönergelerine uyarak derecelendirme,
 Lineer derecelendirme,
 Fonksiyonel (non - linear) derecelendirme,
 Çift kıyaslama.