## Slide 1
4. AĞIRLIKLI-DERECELENDİRMELİ KONTROL LİSTELERİ
İncelenen derecelendirmeli kontrol listeleri yöntemi, ÇED’ e nicelikselleştirme açısından bir boyut kazandırmakla, beraber, kontrol listesinde yer alan tüm parametreler eşit ağırlıklı olarak hesaba katılmaktadır. Çeşitli çevresel parametrelerin birbirinden farklı olan bağıl önemlerini dikkate alabilmek: için ağırlıklı-derecelendirmeli kontrol listeleri geliştirilmiştir. Bu yönteme her alternatif için çevresel parametrelere etkilerin önemini gösteren bir değer verildikten başka bu değer, her parametrenin önemini (ağırlığını) belirten bir katsayı ile çarpılmaktadır. Böylece çeşitli çevresel etkilerin önemlerini dikkate almak mümkün olabilmektedir.

## Slide 2
Bu yöntemin en yaygın uygulamaları, Battelle Enstitüsü tarafından geliştirilen "Çevresel Değerlendirme Sistemi" ile ABD Askeri Mühendislik Servisi tarafından geliştirilen "Su Kaynakları Değerlendirme Metedolojisi" olmaktadır.
Battelle Enstitüsü tarafından geliştirilen yöntemde, 1000 toplam ağırlık katsayısı bir grup uzman tarafından,"Delphi Teknikleri" kullanılarak çevresel parametreye paylaştırılmıştır. Bu tekniğin esası, uzmanlar tarafından parametrelere ardışık olarak değerler verilmesi, her değer verme işleminden sonra uzman grupça yapılan katsayı belirlemelerinin istatiksel olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin uzmanlara bildirilmesidir. Böylece çalışmaya katılan uzmanların her aşamada, grup değerlendirmesi hakkında fikir sahibi olmaları sağlanmakta, ancak tek tek diğer uzmanlarla görüşüp tartışarak etki altında kalmaları önlenmektedir.

## Slide 3
Delphi Teknikleri, modern işletmecilik ve karar vermede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Böylece elde edilen katsayılar, Tablo 3'te görüldüğü gibi. her bir çevresel parametrenin önüne parantez içinde yazılmakta, ayrıca parametre gruplarını belirleyen ana başlıkların yanında , grup ağırlık katsayıları toplamı belirtilmektedir.
Yönetime elastiklik kazandırmak, açışından, yapılan ÇED çalışmasının özel koşullarının da dikkate alınabilmesi için, derecelendirmenin ötesinde özel çevresel duyarlılığa sahip parametrelerin dikkate alınması sağlanmıştır. Bu tür parametreler küçük ve büyük kırmızı sembollerle işaretlenmektedir. Ekolojik parametrelerde % 5-10 arasında kalan ve diğer parametrelerde % 30'un altında kalan olumsuz değişimler küçük, ekolojik parametrelerde % 10 u diğer parametrelerde % 30’ u aşan olumsuz değişimler ise büyük etkilere işaret etmektedir. Bu tür kırmızı işaretler, veri bulunamayan ve sadece niteliksel olarak ifade edilebilen parametreler içinde kullanılmaktadır.

## Slide 4
Battelle Enstitüsü tarafından geliştirilen bu yöntem ulaşım sistemleri, pipeline'Iar ve atık su arıtma sistemlerinin değerlendirilmesi içinde kullanılmıştır. Etkilerin nicelikselleştirilebilmesi açısından oldukça önemli aşamaların sağlandığı bu yaklaşımın, bazı yetersiz kalan unsurları aşağıda belirtilmiştir.
 Yöntem belirsizlik ve risk faktörlerini istatiksel açıdan değerlendirememektedir,
 İkincil ve dolaylı etkilerin kesin ve kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır.
 İnşaat ve kuruluş aşamasındaki etkilerle, işletme aşamasındaki etkiler birbirinden ayrılmamaktadır,
 Yöntem, uzun vadeli değişimlerin ne zaman ve hangi sıra içinde oluşacağını belirleyememektedir. Yapılan değerlendirme, gelecekteki tek bir zaman için geçerlidir.

## Slide 5
Dereceli-ağırlıklı bir değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, geniş bir uzman kadroya ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde değerlendirmenin ortaya çıkardığı toplam puanlar daha az tartışmalı bir şekilde kabul edilebilecektir.
Amerikan Askeri Mühendislik Servisi tarafından geliştirilen Su Kaynakları Değerlendirme Metodolojisi (WRAM) yöntemi, yukarıda anlatılan Battelle yöntemine oldukça benzemektedir. Aradaki fark, bu ikinci yöntemde puanlamanın ikili alternatifler üzerinden yapılmasıdır. İki alternatif arasındaki yapılan değerlendirmede herhangi bir parametrenin etkisi diğerine kıyasla daha olumlu ise "1", iki parametrenin etkileri eşit ise "0. 5" ve bir parametre diğerine kıyasla daha olumsuz etkiler gösteriyorsa "0" değeri verilmektedir. Bu şekilde tüm ikili kombinasyonlar değerlendirildikten sonra, tüm alternatiflerin çevresel etkileri açısından su-alama yapmak mümkün olabilmektedir

## Slide 6
D. ETKİLEŞİM MATRİSLERİ
Etkileşim matrisleri, kontrol listeleri yöntemine bir boyut daha ilave ederek daha ayrıntılı değerlendir meleri mümkün kılmaktadır. Bu yöntemle bir proje veya faaliyetin bileşenlerinin çeşitli çevresel parametrelerle olan ilişkileri iki boyutlu olarak incelenebilmektedir. Etkileşim matrisleri yönteminde, matrisin bir ekseninde projenin faaliyetleri diğer ekseninde ise çevresel faktörler su ıl sımaktadır. Herhangi bir faaliyet çevresel bir faktörü etkilediği zaman, bu olay iki eksenin kesiştiği göze bir işaret konarak belirtilmektedir. Matriste, istenildiği takdirde, etkinin büyüklüğü ve önemı de gösterilebilmektedir, Chase ( 1976 ), ÇED uygulamalarında kullanılan etkileşim matrislerini beş ayrı grupta sınıflandırmıştır:

## Slide 7
Tamamlayıcı ( verbal ) Matrisler: Matrisi oluşturan gözlere etkinin bağıl değerini belirleyen birkaç kelime yazılmaktadır;
 Karakteri/e Edici Matrisler: Bu yöntemde etkiler, matris gözlerinde harflerle belirtilen bir sistematik içinde işaret edilmektedir;
 Sembolik Matrisler: Matris gözleri, etkilerin ağırlığını belirleyen çeşitli koyulukta reıık tonlarıyla işaretlenmekte, ayrıca doğrudan ve dolaylı etkileri belirleyen semboller kullanılmaktadır;
 Sayısal Matrisler: Değerlendirmeler, belirli bir puanlama sistemi çerçevesinde matris gözlerine yazılmaktadır;
 Kombine Matrisler: Çevresel etkilerin kapsam, şiddet vb. özellikleri matris gözlerine sayısal ve sembolik olarak işaretlenmektedir.

## Slide 8
ÇED uygulamalarında bugüne kadar belki de en yaygın olarak kullanılmış olan yöntemlerden biri, 1971' de Leopold tarafından geliştirilmiş olan ve " Leopold matrisleri yöntemi " olarak bilinen yaklaşımdır. Bu yöntemde düşey eksende 100 adet proje faaliyeti, yatay eksende ise 88 adet çevresel parametre tanımlanmaktadır. Böylece matris, 8800 gözden oluşmaktadır. Ancak normal bir proje değerlendirmesinde bu gözlerden sadece 25 ile 50 tanesinde gerçek ve anlamlı bir etkileşimin saptanması söz konusu olmaktadır. Ancak çeşitli uygulamalarda ilave parametreler kullanarak matrisi genişletmek mümkündür. Leopold matrisiyle yapılacak olan değerlendirmelerde, etkilerin muhtemel olduğu gözler, önce bir köşegen çizgi ile işaretlenir. Böylece ikiye ayrılan gözlerde, sol üst köşeyi meydana getiren üçgen, etkinin büyüklüğünü, sağ alt köşedeki ise etkinin önemini gösteren puanların yazılması için kullanılır. Etki büyüklüğü ve önemi " 1 " ile " 10 " arasında değişen puanlarla değerlendirilir. Bazı uygulamalarda bu puanlara " + " ve " - " işaretler verilerek, etkinin olumlu veya olumsuz oluşu da ayrıca belirtilebilmektedir.